## Slide 1
Affiliation, Corresponding author's e-mail address
Elice cu aspiraţie axial-radială şi propulsor aerodinamic şi aeronavă ce o utilizează
Author: Arghirescu Marius, O.S.I.M. București
arghirescu.marius@osim.ro
Motivation and Description of Work: CBI: RO2018-00290
Invenția se referă la o elice cu aspiraţie axial-radială a aerului, şi un propulsor şi o navă ce o utilizează. Elicea conform invenţiei este constituită dintr-un număr N  2 de pale radiale (2) dreptunghiulare sau trapezoidale fixate de un butuc (1) tubular prin intermediul unor tije de rigidizare (a), de marginea (m) opusă butucului (1) a palelor radiale (2) fiind solidarizată câte o pală marginală (3) cu lungimea în planul rotaţiei dar orientată în unghi    faţă de tangenta la cercul rotaţiei şi cu lăţimea înclinată cu un unghi   0 faţă de axul butucului (1).
Propulsorul aero-dinamic este compus dintr-un corp tronconic (4) tip pâlnie care are poziţionat în interior un motor (5) având fixate pe ax 2..4 elice (A, B, C, D), realizate conform invenţiei iar nava ce îl utilizează are două sau patru module propulsoare (M), pentru ascensiunea pe verticală, realizate fiecare cu o carcasă discoidală (16) tip calotă sferică găurită, cu o cavitate centrală de formă tronconică, de pâlnie, cu o parte de intrare (i) şi o parte de ieşire (e), în care este fixat un propulsor aerodinamic (P) realizat conform revendicării.
measurements
Avantaje:: Mărirea debitului de aer vehiculat prin propulsor și a forței de levitație a navei ce îl utilizează, tip aerodină cu decolare și aterizare pe verticală, cu același consum de energie electrică sau de combustibil.
Targul International de Inventii si Idei Practice Invent – Invest Constantin-Marin Antohi, editia 12- a, Iasi, Romania
describe