## Slide 1
Affiliation, Corresponding author's e-mail address
Generator magneto-electric cu coroane magnetice, pentru eoliene de vânt slab
Author: Arghirescu Marius, O.S.I.M. București
arghirescu.marius@osim.ro
Motivation and Description of Work: CBI: RO2020- 00859
Invenția se referă la un generator magneto-electric cu coroane magnetice, constituit din un ax (1) rotoric pe care este fixată minim o pereche de discuri rotorice cu ecrane magnetice (3) care încadrează un stator solenoidal (S) cu solenoizi (5) distribuiți circular , discuri constituite din niște magneți rotorici (m) plați, cu polii pe fețe, fixați într-un suport discoidal (g) nemetalic sau feromagnetic, la distanță unul de altul cvasiegală cu lățimea lor și cu un ecran (e) feromagnetic lipit pe fața orientată spre niște coroane magnetice (2) tip magnet plat inelar cu polii pe fețe, care încadrează ansamblul format de statorul solenoidal (S) și perechea de discuri rotorice (D) cu care interacționează repulsiv, întreg ansamblul fiind introdus într-o carcasă (4) cilindrică nemagnetică cu două capace (4’) prevăzute cu câte un rulment (r). Statorul solenoidal (S) este format din niște solenoizi (5) cu bobine (b) cu sârmă de Cu-Em și cu miez feromagnetic (f) cu secțiune dreptunghiulară, pseudo-lamelar, care sunt dispuse circular și simetric într-un suport statoric (j) nemagnetic, cu lungimea în unghi  = 30°-55° față de direcția radială O-x, a cărui valoare exactă rezultă din condiția ca pe aceeași direcție radială O-x pe care se află capătul dinspre axul (1) al miezului feromagnetic (f) al unei bobine (b) să fie situat și capătul exterior, opus axului (1), al miezului feromagnetic (f) al bobinei (b) următoare, adiacentă ei.
Avantaje:: Prin faptul că are o frânare magnetică redusă cu generatorul în sarcină față de un generator clasic, permite un randament crescut de conversie a puterii mecanice a unei turbine eoliene în energie electrică și startarea acesteia și în condiții de vânt slab, de cca 3 m/s.
Targul International de Inventii si Idei Practice Invent – Invest Constantin-Marin Antohi, editia 12- a, Iasi, Romania