## Slide 1
Dr. P. Spataru, Al. Vișnevschi, Oxana Spînu, Prof. I. Povar
Institutul de Chimie, Republica Moldova, spatarupetru@yahoo.com
Introduction
Motivation and Description of Work
Results
Conclusions
Targul International de Inventii si Idei Practice Invent – Invest Constantin-Marin Antohi, editia 12- a, Iasi, Romania
Scopul prezentei lucrări a constat în ameliorarea indicelor de sustenabilitate a procesului tehnologic la supra-încărcătura de poluanți, cu integrarea reziduurilor de NA.
Utilizarea reziduurilor de nămol activ în etapa de preepurare a apelor uzate din fabricile de procesare a alimentelor
O problemă majoră în domeniul epurării apelor uzate menajere este producerea cantităților mari de reziduuri de NA (nămol activ) la stațiile mari și mijlocii. Aceste reziduuri constituie cca. 1 % din volumul apelor tratate. NA este foarte dispers, având o concentrație care nu depășește 0.5 % de substanțe uscate. O altă problemă constă în dereglarea stabilității procesului de epurare la stațiile mici din cauza unor intervenții de tip piston a apelor uzate (AU) în care încărcătura cu materie organică întrece cu mult concentrațiile maxim admisibile de intrare în Stația de epurare (SEB). De regulă, acest tip de ape vine de la întreprinderile de procesare a produselor alimentare. Încercările de laborator atestă o încărcătură majoră și inacceptabilă pentru procesul de epurare biologică, de cca. 3500 mg/L CCOCr în cazul AU provenite de la întreprinderea de procesare a peștelui “Ocean Fish” din satul Măgdăcești și cca. 1700 mg/L CCOCr în cazul apelor uzate de la S.A. Fabrica de conserve din orașul Căuşeni. Etapa de pre-epurare prevede micșorarea indicelui CCOCr de la câteva mii de mg/L la cca. 500 mg/L în apa uzată și lărgirea posibilităților de aplicare a reziduurilor de NA. Această măsură tehnologică are doua componente cu un impact pozitiv:
1) Fluidizarea mai bună a apei uzate, minimizându-se cazurile de ieșire din funcție a sistemului de canalizare și complexului de epurare;
2) Protecția procesului de epurare la SEB prin înlăturarea exceselor de tip piston, supraîncărcate cu materie organică.
Testele fizico-chimice de laborator au demonstrat că apele uzate provenite de la întreprinderea de procesare a peștelui “Ocean Fish” din satul Măgdăcești au valori ale CCOCr de cca. 3500 mg/L. Experiențele de pre-epurare a AU cu reziduuri de NA au fost efectuate în fântâna de canalizare a întreprinderii de procesare a peștelui “Ocean Fish” și la intrarea în SEB Măgdăcești. A fost obținută o micșorare a valorii CCOCr până la limitele admisibile pentru AU la intrarea în SEB Măgdăcești. Reziduurile de NA au provenit de la SEB Chișinău și au oferit o lărgire a posibilităților de folosire a reziduurilor de NA pentru mărirea sustenabilității procesului de epurare, în special la stațiile mici care se confruntă cu avalanșe piston de ape supraîncărcate cu materie organică.
Cercetările privind tratarea AU cu reziduuri de NA au fost efectuate în două direcții:
1) pre-tratarea AU supraîncărcate cu materie organică la o limită de indici admisibili de intrare (sub 500 mg/L CCOCr);
2) concentrarea sedimentelor organice de la concentrația 0.5 % la cca 5 % de substanță uscată.
Fig. 1. Probele de apă uzată tratate cu diferite cantități de namol activ
(raportul volumetric AU/NA – 30/5, 30/10, 30/15, 30/20, proba reper).
Utilizarea NA poate micșora semnificativ riscurile de blocare a sistemelor de canalizare prin micșorarea în AU provenită de la o întreprindere de procesare alimentară a componentei organice. Procedeul elaborat poate fi folosit pentru stabilizarea procesului de pre-epurare la SEB mici.
Procedeul de pre-epurare dă o majorare a concentrării reziduurilor de sedimente de circa un ordin (zece ori), astfel se face o economie de recipiente și produsul obținut poate fi folosit ca materie primă pentru producerea metanului.
Procedeul de pre-epurare elaborat se recomandă în special de aplicat la combinatele de procesare a cărnii și a peștelui.
În scopul extinderii domeniilor de utilizare a reziduurilor de NA s-a recurs la tratarea AU de la SEB Măgdăcești cu reziduuri de la SEB Chișinău. Rezultatele experiențelor de pre-tratare cu reziduuri de NA ale procedeului elaborat sunt prezentate în Fig 1 și Tabelul 1.