## Slide 1
Affiliation, Corresponding author's e-mail address
Cadă tip jacuzzi de fizio-electro-terapie cu masă de lucru pe computer
Author: Arghirescu Marius, O.S.I.M. București
arghirescu.marius@osim.ro
Motivation and Description of Work: CBI: RO2019- 00651
Invenția se referă la o cadă tip jacuzzi de fizio-electro-terapie cu masă de lucru pe computer, compusă dintr-o cadă tip Jacuzzi (J) de 1, 2 sau 4 persoane, formată din minim un corp tip cadă (A) pentru o singură persoană, cu baza (1) prelungită în partea de spate pentru formarea unei părți-suport (2) , un perete-spate (3), un perete-față (4) și doi pereți laterali (5, 5’), care are fixat de partea-suport (2) un suport tubular (13) al unei umbrele pliante (B) cu celule fotovoltaice (E) și o electropompă (15) a unui sistem de pompare a apei (C), de minim o margine laterală a căzii (J, A) fiind atașată o masă de lucru (D) rotativă sau culisantă, cada (J, A), realizată din material compozit, tip rășină armată cu fibră de sticlă, incluzând în baza (1) un suport de șezut și picioare (6) configurat dintr-o singură bucată, pereții laterali (5, 5’) având o margine orizontală (h, h’) cu câte o gaură (i) sau/și câte o fantă (j) , pentru fixarea unei mese (D) rotative sau- respectiv, culisante, peretele-spate (3) fiind configurat cu partea mediană (m) bombată și având incluse două perechi de spirale (8-8’) și (9-9’) din sârmă de Cu-Em formând un ansamblul tip antenă (8-8’) pentru terapie prin câmp magnetic pulsat sau/și biorezonanță în domeniul 100-3000Hz și 7-40 Hz, conectate la două ieșiri distincte ale unui generator de biorezonanță (12) programabil, precum și două plăci-electrod (10, 10’) conectate la un generator de electroterapie (11) programabil, pentru electroterapie prin curenți electrici şi un display de electroterapie (19) cu păci-electrod (10’’), pentru genunchi.
Avantaje::- Permite realizarea simultană, la domiciliul utilizatorului, a fizioterapiei și a
electroterapiei, precum și lucrul la computer în timpul tratamentului..
Targul International de Inventii si Idei Practice Invent – Invest Constantin-Marin Antohi, editia 12- a, Iasi, Romania